## Slide 1: פוטנציאל בקרבת מוליך
A
פוטנציאל בנקודה A אפשר לחשב לפי נוסחה:
פוטנציאל בנקודה A הוא פוטנציאל חיובי (נוצר ע"י מטענים חיוביים בלבד)
http://bagrut.blogspot.com איליה וינוקור

## Slide 2: פוטנציאל בקרבת מוליך
מקרבים אליו גוף מוליך ניטראלי אחר. עקב השראה אלקטרוסטאטית נוצר קיטוב חשמלי והמטענים מתפזרים לפי צורה הבאה:
A
במצב כזה פוטנציאל בנקודה A מורכב מסכום אלגברי של פוטנציאל חיובי ופוטנציאל שלילי (מינוסים קרובים יותר, לכן השפעתם גדולה יותר)
פוטנציאל בנקודה A קטן
http://bagrut.blogspot.com איליה וינוקור

## Slide 3: פוטנציאל בקרבת מוליך
ככל שפוטנציאל קטן – קיבול גדל.
ככל שמוליך נוסף קרוב יותר – כך גם השפעתו גדולה יותר – קיבול גדול יותר.
http://bagrut.blogspot.com איליה וינוקור
A

## Slide 4: פוטנציאל בקרבת מוליך
A
נאריק (נחבר לאדמה) את החלק הימני של מוליך – מטענים חיוביים יעברו לאדמה. ההשפעה של מינוסים תגדל – פוטנציאל יקטן וקיבול יגדל.
http://bagrut.blogspot.com איליה וינוקור

## Slide 5
אם מקרבים לכדור מוליך טעון כדור מוליך אחר, קיבולו | 
גדל | 
קטן | 
לא ממשתנה | 

## Slide 6
אם מקרבים לכדור מוליך טעון כדור מוליך אחר, קיבולו | 
גדל | V
קטן | 
לא ממשתנה | 

## Slide 7
כאשר מקרבים למוליך טעון מוליך ניטרלי נוסף | 
מטענו של המוליך הטעון גדל | 
הפוטנציאל של המוליך הטעון גדל | 
הפוטנציאל של המוליך הטעון משתווה לפוטנציאל של כדור הארץ | 
אף תשובה אינה נכונה | 

## Slide 8
כאשר מקרבים למוליך טעון מוליך ניטרלי נוסף | 
מטענו של המוליך הטעון גדל | 
הפוטנציאל של המוליך הטעון גדל | 
הפוטנציאל של המוליך הטעון משתווה לפוטנציאל של כדור הארץ | 
אף תשובה אינה נכונה | V

## Slide 9: קבל לוחות
קבל לוחות –מערכת של שני לוחות מוליכים מקבילים טעונים במטענים זהים בגודלם וסימנים מנוגדים עם חומר מבודד ביניהם.

## Slide 10: מבנה של קבל
http://youtu.be/ZYH9dGl4gUE?t=1m23s

## Slide 11: שימוש בקבלים
תזמון (RC)
דלת במכותנ כביסה, תאורה בחדר מדרגות,פלאש במצלמות,
לייצב מתח (זרם) אחרי יישור
בשילוב עם סליל מערכות רדיו שידור וקליטה

## Slide 12: פיצוץ קבל במתח גבוה
http://youtu.be/_WheLp0RdLQ

## Slide 13: מאפייני קבל לוחות
+Q
A
d
- Q
E
+V
-V
C | קיבול | פאראד | F
+q-q | מטען של לוחות | קולון | C
+v-v | פוטנציאלים של הלוחות | וולט | V
E | שדה חשמלי בין הלוחות | ניוטון לקולון או וולט למטר | N/C V/M
d | מרחק בין הלוחות | מטר | M
σ | צפיפות שטחית של מטען | קולון למטר מרובע | C/M2
A | שטח של לוח אחד | מטר מרובע | M2
ε0 | דיאלקטריות של ריק | פרד למטר | F/M
εr | דיאלקטריות של חומר | εr של אוויר שווה ל-1 | אין

## Slide 14
מאפייני קבל לוחות - הערות
שטח של קבל לוחות = שטח של לוח אחד
מטען של קבל לוחות = מטען של לוח אחד
כאשר קבל מחובר למקור מתח – מתח עליו נשאר קבוע
כאשר קבל טעון ומנותק ממקור מתח – מטען עליו
נשאר קבוע

## Slide 15: נוסחת קיבול של קבל לוחות
שדה בין שני לוחות (מחוק גאוס)
עם חומר מבודד
הגדרת צפיפות שטחית של מטען
כפל בהצלבה
http://bagrut.blogspot.com איליה וינוקור

## Slide 16: בניית קבל, נוסחה של קבל לוחות
https://youtu.be/riZkGSXZ7JE

## Slide 17: הדמיה PHET
http://phet.colorado.edu/sims/capacitor-lab/capacitor-lab_iw.jnlp

## Slide 18
מטען של קבל לוחות הוא מטען של | 
לוח אחד | 
שני לוחות | 

## Slide 19
מטען של קבל לוחות הוא מטען של | 
לוח אחד | V
שני לוחות | 

## Slide 20
שטח של קבל לוחות הוא שטח של | 
לוח אחד | 
שני לוחות | 

## Slide 21
שטח של קבל לוחות הוא שטח של | 
לוח אחד | V
שני לוחות | 

## Slide 22: תרגול 1
זינגר
אשל
188/1
188/3

## Slide 23: תרגול 2
אשל
188/6
191/24