## Slide 1: חיישנים
יוצר: פרג'ון ויליאם
פיתוח סביבות למידה ותוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה
כל הזכויות שמורות למחבר©

## Slide 2: חיישן אור
ערכים שהחיישן מזהה:
  5% במצב של אור מינימלי
  100% אור מלא
ערך האור המוחזר מתקבל כאשר דולק בחיישן אור אדום( אקטיבי)
כאשר האור האדום "כבוי" החיישן מזהה את האור של הסביבה( פסיבי)

## Slide 3: מעבר על פס שחור
רובוט המצויד בחיישן אור ועובר פס שחור מקבל את הקריאות הבאות:
שים לב!: הערכים תלויים במשתנים רבים, המרחק בין החיישן לפס השחור, אור סביבה שמשפיע על ההחזר.
3
50%
45%
40%
45%
40%
30%
35%
30%
35%
50%
Based off of sources from: HighTechKids.org

## Slide 4: מיצוב חיישן האור בתנאים אופטימלים
הכיוון של האור יהיה ישר כלפי מטה למשטח עליו נע הרובוט
המרחק האופטימלי בין קצה החיישן למשטח –
2 ס"מ
מומלץ לחבר את החיישן למוצא 3 , זוהי ברירת המחדל של הפקודה

## Slide 5: משימה: תנועה עד לקצה שולחן
התוכנית

## Slide 6: שימוש בצלמית תיעוד לתיעוד התוכנית
לחץ על הצלמית, הכנס למצב כתיבת תיעוד, וכתוב תיעוד לתוכנית
מסך התוכנית כולל תיעוד שנכתב

## Slide 7: חיישן אור בפעולה
כאשר אדם מנסה להיכנס למעלית בזמן שדלת המעלית מתחילה להיסגר , דלתות המעלית מפסיקות את תנועת הסגירה ונפתחות שוב , כדי לאפשר את כניסת האדם . פעולה זו מתאפשרת באמצעות חיישן אור המותקן במעלית

## Slide 8: חיישן מגע
מבחין בשלושה מצבים:
  לחיצה
  שחרור
  התנגשות (לחיצה ואחריה שחרור)
כולל חריץ להכנסת ציר מוצלב
משיב ערך לוגי - אמת או שקר

## Slide 9: התוכנית – Wait for touch

## Slide 10: חיישן מגע בפעולה

## Slide 11: חיישן אולטרא-סוניק
מודד מרחק באמצעות גלי קול (תדר 40Khz)
טווח מדידה 0-255 ס"מ
דיוק של -/+ 3 ס"מ
מאפשר מדידה גם באינצ'ים

## Slide 12: התוכנית Wait for ultrasonic

## Slide 13: חיישן אולטרא-סוני בפעולה

## Slide 14: חיישן קול
מודד עוצמת קול (dB – דציבל)
טווח מדידה 0-90 דציבל
מדידה הרגישה לטווח שמיעה של אדם – dBA
מדידה ללא רגישות לטווח שמיעה של אדם - dB
הנתונים מוצגים באחוזים
  4-5% שקט
  5-10% קולות רקע וסביבה שקטים
  10-30% דיבור בסביבה הקרובה
  30-100% מוזיקה בעוצמה גבוהה

## Slide 15: התוכנית – Wait for sound

## Slide 16: חיישן קול בפעולה

## Slide 17: התוכנית Wait for touch and sound
התוכנית
המתנה ללחיצה על חיישן מגע
תנועה
המתנה ל"רעש" עם חיישן קול
תנועה

## Slide 18: תוכנית - עקוב אחר הקו

## Slide 19: הפקודה חיישן 1
התנאי בחיישן אור מוחזר> 50
אם האור המוחזר> 50, המשמעות שהרובוט חורג מהקו השחור, ולכן מופעל מנוע מתאים
אם האור המוחזר > 50 מופעל המנוע בצד שני
כך הרובוט "מזגזג" על הפס השחור ועוקב אחריו

## Slide 20: הזירה

## Slide 21: סרט

## Slide 22: התוכנית follow the Circuit
הרובוט עוקב אחר הקו במעגל, עצירה עם "רעש" – מחיאות כפיים

## Slide 23: סרט

## Slide 24: משימה
המנועים מחוברים למוצאים: A B C
החיישנים מחוברים לכניסות: 1 2 3 4
כתוב תוכניות שונות, כל תוכנית תפעיל מנוע עם חיישן אחר.
שנה בכל תוכנית את הפרמטרים של החיישן ובדוק
דוגמא: עבור חיישן אולטרא סוני – שנה את המרחק

## Slide 25: סוף